温控式过滤机故障解除

传统故障解除

| 故障情形 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 自动停机 温控表红灯亮 | 温控表设定不合 实际 | 检查设定温度值是否调到设定值（一般70℃） |
|  | 出入口配管不通或出入口球阀未打开 | 检查出液管线及出入口球阀 |
|  | 滤材阻塞 | 清洗滤材或更换滤材 |
|  | 泵浦封盖O环漏水吸入空气 | 将泵浦主体螺丝锁紧或更换 封盖O环 |
|  | 入口太接近空气搅拌管或入口管泄漏 | 将入口移开远离空气搅拌管或 重新配入口管 |
|  | 加药阀未关，吸入空气 | 关闭加药阀 |
|  | 泵内无液体，无液空转 | 加入60℃液体或让过滤机停置 1小时后再加入常温液体 |
| 自动停机 温控表绿灯亮 | 缺相 | 重新检查电源 |
|  | 过载保护开关跳脱 | 检查电磁开关电流设定或 药液浓度 |
|  | 泵浦吸入杂物卡 在叶轮上 | 将泵浦拆开，取出杂物 |

# Text boxes

第 28 页